## Slide 1
Автор: Хоан В.Ч.
Руководитель: Картовицкий Л.Л.
МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(национальный исследовательский университет)
Выпускная квалификационная работа
Москва 2020
Кафедра 201
Тема:
“Акустическая модель вентилятора и соосной струи
двухконтурного двигателя ”

## Slide 2
Постановка задачи
Точно оценка уровня звукового давления на местности
Описание модели ЛА.
Источник шума ЛА, аэродинамическая шума.
Характерное направление шумы.
Модели вентилятора и соосной струи.
Акустические расчеты модели вентилятора и соосной струи.
Снижение шума ГТД.

## Slide 3
Модели ЛА
При составлении которой возможны допущения, чтобы анализ реального физического процесса не был громоздким.
Может рассматриваться полет ЛА при автоматическом управлении в вертикальной плоскости по заданной программе изменения угла тангажа с учетом турбулентного движения атмосферы.
Рис. 1. Модель Су -27 и его системы координат

## Slide 4
Рис. 2. Сбока от ВПП и под траекториями взлета и захода на посадку

## Slide 5
Источник шума ЛА, аэродинамическая шума.
Закон обратных квадратов.
ШУМ ПЛАНЕРА
Любые источники планера не связанные с двигателем.
Отрыв и возмущения пограничного слоя нестабильность вихрей, генерируемых рулевыми поверхностями, кромками крыльев, закрылками особенно при посадке.
Рис. 3 Источник шума ЛА

## Slide 6
Шум двигателя генерируется взаимодействием распределенных акустических источников, формирующих неравномерный частотный спектр, излучаемый по контуру двигателя.
Шум вентилятора является результатом взаимодействия полей давления и турбулентных следов лопаток ротора и статора
Важнейшими источниками являются реактивная струя, вентилятор, компрессор, турбина и камера сгорания
Рис. 4

## Slide 7
Шум струи является результатом взаимодействия полей давления и вихрей образований.
Рис. 5 – Схема шуммообразования струи. (Печатается с разрешения Rolls-Royce plc.)

## Slide 8
Характерное направление шумы
Характеристика направленности – это распределение уровней звукового давления, создаваемого источником звука (вентилятор, струя, др.) по различным угловым направлениям.
Рис. 6

## Slide 9
Модель генерации шума вентилятора на расчетном и нерасчетных режимах основана на оценках кинематических, газодинамических и конструктивных факторов, определяющих уровень генерации описанных ниже составляющих звуковой мощности:
Модель вентилятора
Широкополосная составляющая шума
Тональный шум взаимодействия рабочего колеса с турбулентным потоком
Тональный шум взаимодействия рабочего колеса со спрямляющим аппаратом

## Slide 10
Рис. 7
Для вентилятора было выполнено моделирование генерации звуковой мощности на режиме посадки для реально измеренных траекторных данных.
Тональный шум на гармониках роторной частоты
Уровень звукового давления по определению равен:
Интенсивность излучения по различным угловым направлениям определяют с помощью коэффициента неравномерности излучения
, который задает неодинаковый характер излучения в виде:
F – поверхность (для полусферы F=2πR2), в которую происходит излучение.

## Slide 11
I – начальный участок внутренней струи, истекающей в спyтный поток внешнего контура;
II – зона смешения струи внешнего контура с окружающей средой;
III –основной участок, характеристики которого описываются свойствами свободной струи.
Рис. 8
Описание свойств турбулентных потоков с точки зрения получения более точных количественных оценок должно быть сновано обработки временных рядов и наиболее предпочтительными методами аппроксимации экспериментальных характеристик. Интегральный метод определяет геометрические характеристики пограничного слоя, используя уравнения неразрывности и количества движения.
Модель соосной струи

## Slide 12
Геометрические характеристики струй составляют основу интегральной модели акустического излучения соосных струй
Звуковая базовая мощность соосной струи вычисляется по эмпирической формуле Лайтхилла:
Рис. 9

## Slide 13
Акустические расчеты модели вентилятора и соосной струи
Исходные данны от результатов измерения уровня звукового давления, ПС-90А, R =50m, взлетный режим, MCA, измерения на стенде.
Расчет по угловому распределению акустического шума
Рис. 10 Диаграмма направленности шумности двигателя
Формула энергетического сложения – расчет суммарного уровня шума всех гармоник

## Slide 14
Модель идентифицированная по реальным измерениям
Для учета влияния перечисленных выше факторов на угловое распределение звуковой мощностимодель дополняется до структуры, которая учитывает свойства источников, генерирующих звуковую мощность, и преобразкется к виду:
Коэффициенты описывают деформацию углового распределения по расстоянию и лпределяются из решения задачи минимизации:

## Slide 15
Рис. 11 Результат расчета

## Slide 16
Расчет по модели распространений
Проводил расчет по закон обратных квадратов и использовал линейную интерполяцию
Ослабление шума при изменении расстояния с учетом эффекта поглощения определяется соотношением

## Slide 17
Рис. 8 Изменение суммарного звукового давления как функция расстояния от источника до приемника звука при разных значениях влажности и температуре окружающего воздуха.

## Slide 18
Распределение шума на местности
Модели распределения, которые являются функциями газодинамических параметров, задающих тип двигателя и ЛА, его конструктивных особенностей, компоновки на летательном аппарате и др. и выполнить параметрический анализ шума типов ЛА, а также прогнозировать и оценивать уровень звукового давления для существующих и вновь проектируемых силовых установок в районах аэропорта.
Рис. 12 Траектория посадки

## Slide 19
Рис. 13

## Slide 20
Снижение шума ГТД.
Лопатка вентилятора -снижение уровня турбулентности на задней кромке лопатки путем вдува
Звукопоглащение

## Slide 21
Модификация конструкции сопла
Рис. 14

## Slide 22
Спасибо за внимание !